## Slide 1: Metode hamming code Oleh : Manorang Gultom, ST., MT.

## Slide 2
Metode Hamming Code
Metode hamming code merupakan salah satu metode pendeteksi error dan pengoreksi error ( error detection and error correction ) yang paling sederhana. Metode ini menggunakan operasi pendeteksian error maupun pengkoreksian error.
Input dan output dari metode ini merupakan bilangan biner. Hamming code meruapakan salah satu jenis linier error correcting code yang sederhana dan banyak digunakan pada peralatan elektronik.
Metode hamming code bekerja dengan menyisipkan beberapa buah check bit (Parity bit) ke data (bit data). Jumlah check bit yang di sisipkan tergantung pada panjang data. Hamming code juga memiliki rumus tersendiri untuk mendeteksi kesalahan ( error ).

## Slide 3
Contoh proses hamming code dengan mengunakan kata “ halo ” ;
Penyisipan check bit
Hitung panjang data masukan : HALO . Halo = 4 karakter. 1 karakter = 1 byte = 8 bit. Halo : 32 bit = 0100 | 1000 | 0100 | 0001 | 0100 | 1100 | 0100 | 1111 . 32 bit = 2 pangkat 5 bit. Maka check bit = 5 + 1 = 6 bit.
Sehingga panjang bit yang akan di kirim : 32 + 6 bit = 38 bit. Hasil nya : panjang bit yang di terima = 38, original bit = 32, check bit = 6.
Implementasi Hamming Code

## Slide 4
Check bit yang di dapat = 010110 dan check bit yang di ekstrak 010110. Kesimpulannya, bit yang kita dapat sama, itu membuktikan bahwa kata “ halo “ yang kita kirimkan tidak terdapat kesalahan.
Jika bit yang terdeteksi tidak sama dengan bit original nya, maka bit tersebut mengalami sebuah kesalahan. Contoh nya saja. Original = 010110 dan setelah di check hasil nya berbeda menjadi 011110.
Dalam Hamming Code terdapat dua jenis bit, yaitu bit data (original) dan bit parity (bit tambahan)

## Slide 5
Misalkan terdapat sebuah bit data yang akan dikirim sbb : 1 1 1 0 0 1 1 0
Ditanya :
Tentukan bit parity dari bit data diatas berdasarkan Hamming Code
Anggap bit ke 10 mengalami error, bagaimana Hamming Code mengoreksi kesalahan tsb :
Jb :
Tentukan Posisi (idx) bit parity dengan menggunakan bilangan kelipatan 2, yaitu 2x, dimana x={0,1,2,..}. Maka akan didapat 20,21,22,23,..dst. Sehingga idx bit parity adalah 1,2,4,8. Jumlah idx parity sesuai dengan jumlah bit data. Semakin banyak jumlah bit data maka semakin banyak jumlah bit parity. Sehingga posisi bit parity adalah sbb :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 
p1 | p2 |  | p4 |  |  |  | p8 |  |  |  |  | 

## Slide 6
Tentukan Nilai p# dengan ketentuan sbb :
P1: periksa 1 bit, lewati 1 bit, periksa 1 bit, lewati 1 bit, dll. (1,3,5,7,9,11,13,15, ...)
P2: periksa 2 bit, lewati 2 bit, periksa 2 bit, lewati 2 bit, dll. (2,3,6,7,10,11,14,15,15, ...)
P4: periksa 4 bit, lewati 4 bit, periksa 4 bit, lewati 4 bit, dll. (4,5,6,7,12,13,14,15,20,21,22,23, ...)
P8: periksa 8 bit, lewati 8 bit, periksa 8 bit, lewati 8 bit, dll. (8-15,24-31,40-47, ...)
sehingga didapat :
P1 = ? 1 1 0 0 1 = 1
P2 = ? 1 1 0 1 1 = 0
P4 = ? 1 1 0 0 = 0
P8 = ? 0 1 1 0 = 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 
p1 | p2 |  | p4 |  |  |  | p8 |  |  |  |  | 

## Slide 7
Setelah nilai bit parity didapat, gabungkan nilai bit parity dengan bit data
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
p1 | p2 |  | p4 |  |  |  | p8 |  |  |  | 
Kombinasi bit parity dan bit data diatas adalah block data yang akan dikirim dari satu terminal ke terminal lain menggunakan media transmisi. Kemungkinan akan ada data (bit) yang rusak (error), maka saat terminal penerima menerima block data, akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh terminal pengirim, yaitu menghitung bit parity apakah bit parity yang dikirim sama dengan yang diterima. Kalau sama, maka data yang diterima benar sesuai dengan data awal yang dikirim.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 0
p1 | p2 |  | p4 |  |  |  | p8 |  |  |  | 

## Slide 8
Misalkan saat penerima menerima block data dan data yang diterima tidak sama dengan data yang telah disepakati, misalnya bit ke 10 berubah menjadi 0 karena kerusakan saat pengiriman., maka pengirim akan memperbaiki data bit yang salah.
Data Original
Data Diterima
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
p1 | p2 |  | p4 |  |  |  | p8 |  |  |  | 
Terminal penerima akan menghitung nilai p# dengan cara yang sama yang dilakukan oleh terminal penerima.

## Slide 9
P# sebelumnya adalah :
P1 = ? 1 1 0 0 1 = 1
P2 = ? 1 1 0 1 1 = 0
P4 = ? 1 1 0 0 = 0
P8 = ? 0 1 1 0 = 0
Berdasarkan block data yang diterima, maka akan dihitung nilai p# :
Nilai P# setelah dihitung terminal penerima adalah :
P1 = 1 1 1 0 0 1 = 0 benar
P2 = 0 1 1 0 0 1 = 1 salah
P4 = 0 1 1 0 0 = 0 benar
P8 = 0 0 0 1 0 = 1 salah

## Slide 10
Nilai P# setelah dihitung terminal penerima adalah :
P1 = 1 1 1 0 0 1 = 0 benar
P2 = 0 1 1 0 0 1 = 1 salah
P4 = 0 1 1 0 0 = 0 benar
P8 = 0 0 0 1 0 = 1 salah
Selanjutnya nilai P# yang salah dijumlahkan
Idx = P2 + P8
= 2 + 8
= 10
Maka bit data dengan idx=10 mengalami kerusakan dan akan diganti bitnya. Saat diterima bit 10 adalah 0, maka akan diganti dengan bit 1sehingga data yang diterima sama dengan data yang dikirim

## Slide 11
Maka hasil akhir perbaikan adalah sbb :
Data Original
Data Diterima
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
p1 | p2 |  | p4 |  |  |  | p8 |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
p1 | p2 |  | p4 |  |  |  | p8 |  |  |  | 
Data Hasil Koreksi

## Slide 12
Bagaimana jika seandainya bit 11 yang rusak, misalnya bit ke 11 berubah menjadi 0 karena kerusakan saat pengiriman., maka pengirim akan memperbaiki data bit yang salah.
Data Original
Data Diterima
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
p1 | p2 |  | p4 |  |  |  | p8 |  |  |  | 
Terminal penerima akan menghitung nilai p# dengan cara yang sama yang dilakukan oleh terminal penerima.

## Slide 13
P# sebelumnya adalah :
P1 = ? 1 1 0 0 1 = 1
P2 = ? 1 1 0 1 1 = 0
P4 = ? 1 1 0 0 = 0
P8 = ? 0 1 1 0 = 0
Berdasarkan block data yang diterima, maka akan dihitung nilai p# :
Nilai P# setelah dihitung terminal penerima adalah :
P1 = 1 1 1 0 0 0 = Ganjil salah
P2 = 0 1 1 0 1 0 = Ganjil salah
P4 = 0 1 1 0 0 = Genap benar
P8 = 0 0 1 0 0 = Ganjil salah

## Slide 14
Selanjutnya nilai P# yang salah dijumlahkan
Idx = P1 + P2 + P8
= 1 + 2 + 8
= 11
Maka bit data dengan idx=11 mengalami kerusakan dan akan diganti bitnya. Saat diterima bit 11 adalah 0, maka akan diganti dengan bit 1 sehingga data yang diterima sama dengan data yang dikirim

## Slide 15
Bagaimana jika kita menerima block data yang sudah terkirim sudah dilengkapi dengan bit parity dan bit data, apakah bisa di cek kemungkinan ada bit yang error ?
Jawabnya adalah bisa.
Misalkan kita menerima block data sbb :
Maka hal pertama yang harus kita ketahui adalah menentukan idx bit parity. Dengan cara yang sama sebelumnya, maka idx bit parity adalah sbb :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
p1 | p2 |  | p4 |  |  |  | p8 |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
Hitung nilai p#
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
p1 | p2 |  | p4 |  |  |  | p8 |  |  |  |  |  | 
Dengan cara yang sama untuk menghitung P#, maka didapat
P1 = ? 1 1 0 0 0 1 = 1 benar
P2 = ? 1 0 0 1 0 0 = 0 salah
P4 = ? 1 0 0 0 1 0 = 0 benar
P8 = ? 0 1 0 0 1 0 = 0 salah
Bit yang salah dijumlahkan, maka 2 + 8 = 10, berarti bit yang salah adalah bit 10. Yang diterima adalah bit 1, maka harus diganti dengan bit 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
p1 | p2 |  | p4 |  |  |  | p8 |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
Contoh Latihan untuk perempuan :
Bit yang akan dikirim : 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
Contoh latihan untuk pria
Bit yang akan dikirim : 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0